## Slide 1
Knowledge Driven Two-Timescale Learning-Based Task Offloading in SAGIN-Based Vehicular Networks
——20240325组会
▶ 汇报人：黄 蕾
Notes: SAGIN场景下车联网中知识驱动的双时间尺度任务卸载方案

## Slide 2
目 录
CONTENT
壹 | 研究背景与现状 | 03
贰 | 研究内容与方法 | 12
叁 | 实验仿真与结果分析 | 17
肆 | 总结 | 22

## Slide 3
1
Part One
研究背景与现状
壹
Notes: 首先简单介绍本课题的研究背景与研究现状

## Slide 4: 研究背景与现状
1.1 空天地一体化网络
卫星网络可以在地球上提供全球覆盖，但具有长的传播时延
地面网络的传输时延最低，但容易受到自然灾害或人工基础设施破坏的影响
空中网络在低延迟和宽覆盖方面具有优势，但在部署此类网络时，必须充分考虑其有限的容量和不稳定的链路
不同网络的对比
天基网络
无人机网络
地面网络
优势:覆盖面大、吞吐量大、弹性强
特点:异构性、时变性、自组织性
空天地一体化网络
[1]. J. Liu, Y. Shi, Z. M. Fadlullah and N. Kato, "Space-Air-Ground Integrated Network: A Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 4, pp. 2714-2741, Fourthquarter 2018, doi: 10.1109/COMST.2018.2841996.
网络管控的复杂性急剧增加
Notes: 空天地一体化的网络出现的motivation，优势，特点，应用，现有项目，挑战
Motivation: 业务需求 - 与5G相比，第六代移动通信标准（6G）预计将全面提升10至100倍。此外，6G视觉对峰值数据速率（>100 Gb/s）、用户体验数据速率（>10 Gb/s）、时延（<1ms）、覆盖率（>99%）、可靠性（>99.999%）等关键性能指标（KPI）有更高的要求。
优势:覆盖面大、吞吐量大、弹性强
应用:在海洋和山脉等环境恶劣的地区。利用新的网络架构，满足不同场景下不同服务质量（QoS）需求的多样化业务和应用。可用于地球观测测绘、智能交通系统（ITS）、军事任务、灾害救援等诸多实际领域。特别是，卫星可以提供与农村、海洋和山区的无缝连接，空段网络可以增强业务需求高的覆盖区域的容量，而密集部署的地面段系统可以支持高数据速率接入。
现有项目: 越来越多的组织开始在SAGIN上开展项目，例如全球信息网格（GIG），OneWeb，SpaceX 等。
特点:异构性、自组织性、时变性
  由于网络的异构性、自组织性和时变性等特性，给网络设计和协议优化带来了很大的挑战。
  具体来说，在异质网络中运行必须考虑协同控制和管理、协同数据传输、互联互通。
  时变的动态移动网络将对传播信道建模、移动性管理、流量分配和路由机制产生影响。
  而自组织特性带来了服务发现、跨层设计与优化、网络安全、负载均衡等具有挑战性的问题。
挑战:复杂异构的网络架构、受限且多维的网络资源

## Slide 5: 研究背景与现状
1.1 AI助力网络自动化部署
[2]. S. Wu, N. Chen, A. Xiao, H. Jia, C. Jiang and P. Zhang, "AI-Enabled Deployment Automation for 6G Space-Air-Ground Integrated Networks: Challenges, Design, and Outlook," in IEEE Network, doi: 10.1109/MNET.2024.3368753.
AI算法在网络部署自动化过程中的特性:
高效率、适应性、准确性、可靠性、可扩展性、智能性
量：大量数据
多样性：各种大数据形式
速度：响应速度要求更严格
价值：挖掘有价值的数据
安全性：数据安全
资源分配
数据管理
任务卸载
任务调度
路径规划
紧急事件处理
FL辅助DRL模型使能的网络部署自动化框架可以有效地对6G SAGIN中可以建模为马尔可夫决策过程网络自动化部署任务进行建模
“4V+S”特性
基于DRL的FL框架主要完成三个任务:
节点选择:选择数据质量高的IIoT节点
局部训练:得到适合于局部节点的局部模型参数
全局聚合:生成适合数据训练的全局模型
Notes: 传统网络部署自动化在6G SAGIN设置中面临以下挑战：（1）依赖于预定义的规则，缺乏基于实时网络状态和需求做出智能决策的能力，导致部署不灵活且适应性较差。（2）无法根据历史数据和反馈进行自我调整和优化性能。相反，它依赖于人工干预。（3）在手动配置和管理中普遍存在，包括设备配置和网络拓扑规划。这种方法容错能力低，难以满足大规模网络部署需求。（4）针对特定场景设计，缺乏普遍性和适应性。
在6G SAGIN设置中，边缘计算、雾计算和其他机制将在蓬勃发展的物联网设备中部署无处不在的计算[10]。这将产生呈现“4V+S”特征的海量大数据，具体而言，
1）量：随着全球无缝覆盖过程的推进和人工智能在计算设备中的广泛部署，将产生大量数据。
2） 多样性：主要体现在数据来源、类型、相关性等方面。具体而言，数据可能来源于传感器、ITS、社交网络、物联网等，这导致了各种大数据形式，如结构化数据、半结构化数据等。
此外，数据类型也是一种表示形式，如图像、音频、视频等。此外，这些数据往往表现出很强的相关性，尤其是在社交网络中。
3） 速度：新兴技术对6G SAGIN的响应速度提出了更严格的要求。特别地，诸如VR、XR和导航之类的相关技术对延迟具有更高的QoS要求。具体而言，必须要求它在短时间内从海量数据中收集有价值的信息。
4） 价值：在海量数据中只有相对较小的一部分是有价值的。因此，挖掘有价值的数据来预测未来的趋势和模式，通过人工智能相关算法进行分析，并将其应用于各个领域，可以在数据背后创造更重要的价值。
5） 安全性：随着计算技术的普及和人工智能技术的演进和发展，数据共享过程中的数据安全问题越来越受到关注。如何平衡数据共享和数据隐私也将是6G SAGIN面临的重要挑战。
相对于传统的部署策略，基于AI的网络自动化部署方法具有以下优势:
首先，它们可以快速分析和处理大量网络数据，根据预设规则自动完成部署任务，提高部署速度和效率。
其次，这些方法可以根据实时网络环境的变化和需求自动调整和优化网络部署方案;
第三，准确识别和分析故障、安全漏洞等网络问题，提供相应的解决方案，提升部署的准确性和可靠性。
第四，它们可以自动管理和配置网络设备，提供可扩展的大规模部署解决方案。
最后，这些方法利用历史数据不断学习和优化部署过程，提供智能决策以提高网络性能和效率。
因此，AI算法在网络部署自动化过程中表现出高效率、适应性、准确性、可靠性、可扩展性和智能性。
此外，如图5所示，该框架可以有效地对6G SAGIN中可以建模为马尔可夫决策过程（MDP）的资源分配等任务进行建模。例如，数据管理、任务卸载等。也就是说，FL辅助的DEL框架具有良好的通用性和通用性。
节点选择采用基于DDPG的DRL算法实现，以选择数据质量高的IIoT节点参与模型训练过程。
局部训练的目的是得到适合于局部节点的局部模型参数。
全局聚合的目的是生成适合数据训练的全局模型，通过将本地模型参数上传到每个本地服务器来实现。

## Slide 6: 研究背景与现状
1.2.1 移动边缘计算方法
MEC: 在靠近移动用户侧部署轻量级边缘服务器，卸载可以在无线接入网内完成，从而带来更低的网络延迟和更少的抖动， 同时节省核心网络的带宽，减少网络拥塞的概率
传统云计算范式：通过将移动终端设备的计算任务卸载至云计算中心进行集中式处理，通过远程云端服务器来提供计算和存储资源，其具有集中化的资源管理和数据处理等特点
低时延敏感度的应用程序层出不穷
海量数据造成网络拥堵
远距离的数据传输时延长
用于MEC中的资源分配的支持ML/DL的智能框架
[3]. H. Djigal, J. Xu, L. Liu and Y. Zhang, "Machine and Deep Learning for Resource Allocation in Multi-Access Edge Computing: A Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 24, no. 4, pp. 2449-2494, Fourthquarter 2022, doi: 10.1109/COMST.2022.3199544.
移动边缘计算特点
低时延
低能耗
高带宽
安全性
资源共享
位置和内容感知
移动边缘计算的系统架构
Notes: 2014 年，欧洲电信标准协会移动边缘计算行业规范组提出了移动边缘计算 的概念。2014 年 9 月，MEC ISG 发布了第一份白皮书，MEC 被标准化。
传统云计算范式通过将移动终端设备的计算任务卸载至云计算中心进行集中式处理，通过远程云端服务器来提供计算和存储资源，其具有集中化的资源管理和 数据处理等特点；但海量数据造成网络拥堵以及远距离的数据传输使得任务计算 时延增加，而随着科学技术的不断发展，低时延敏感度的应用程序层出不穷，传统 云计算模式越来越难以满足这些计算任务对时延的需求。MEC 的出现很好地弥补 了传统云计算的不足，MEC 将具有丰富的计算、存储等网络资源的服务器部署在 移动网络边缘，实现计算任务和数据处理以更接近用户的地理位置进行处理[51]， 以更快的响应用户请求，实现更低的任务执行时延，同时减少了网络拥堵实现网络 服务的稳定连续性，更加适用于低时延的应用程序。
MEC 作为一种新兴的计算架构，通常包含移动设备层、边缘节点层和云计算 中心层，如图 2.1 所示。移动终端设备包括智能手机、平板电脑、传感器等，其自 身具备一定的计算和存储能力，可以在终端设备上处理一些简单计算任务；边缘节 点层包括网络边缘的服务器，可由有运营商在基站处搭建，这些服务器具备较强的 计算和存储能力为用户提供一些网络服务。云计算中心由云服务器组成，能够提供 强大的计算、存储资源，能够支持边缘节点的运行、以及与边缘设备和节点的数据 交互。在处理各种计算任务时，用户除了选择将任务卸载到边缘服务器上或云计算 中心外，也可以选择在自身设备上进行处理，但由于终端设备的计算和存储资源有 限，一些较为复杂的计算任务无法执行；相较于移动终端设备所能提供的资源而言， 边缘服务器具有更加丰富的资源量，通过任务卸载技术，实现终端设备与边缘服务器的数据交互，以能够满足用户不同类型的应用程序需求，且边缘服务器以更接近 移动终端的优势，减少的计算任务执行时延和能耗，大大提升了用户网络体验；若 将计算任务从移动终端设备卸载到云计算中心，可以利用云端服务器更强大的计 算和存储资源，但是需要通过移动网络传输任务，可能会增加延迟和消耗带宽，所 以它适用于数据处理较复杂的非时延敏感任务。除此之外，还可以利用本地执行、 边缘卸载、云卸载等多种方式协同执行[52]，结合不同的场景和任务需求，实现最优 的任务执行方式。
图1说明了用于MEC中的资源分配的支持ML/DL的智能框架。在智能设备层，机器学习算法嵌入到每个智能设备（例如，移动设备）中，可以做出卸载决策。在智能MEC层中，ML智能云层中完成，因为它需要强大的计算资源[12]。此外，基于ML/DL的卸载和调度决策不仅取决于数据大小和计算资源能力，还取决于要执行的M算法选择可以执行卸载任务的适当计算资源（服务器决策）。如果卸载的任务被分配给MEC服务器，则嵌入在MEC服务器中的基于DL的调度器做出调度决策（即，任务优先级和分配）。通常，DL训练过程在L/DL模型。

## Slide 7: 研究背景与现状
1.2.3 SAGIN移动边缘计算方法
1.2.2 车联网中移动边缘计算方法
基于高空平台（HAP）的SAIC（卫星-空中综合计算）架构
车联网中的移动边缘计算
为了解决延迟敏感的应用与资源受限的车辆之间的矛盾，引入边缘计算进行解决 ，通过在车辆网络边缘部署存储和计算资源
地面层: 由于地面基础设施的破坏，地面层的计算能力非常有限。
空中层: HAP配备了MEC服务器，执行用户设备卸载的计算任务
卫星层: 具有增强型MEC服务器的LEO卫星
降低延迟
支持实时决策
提高数据安全
减轻网络负载
提升系统可扩展性
Notes: 车载设备对计算需求不断增加，然而车辆的计算资源已经不能满足车辆的计算需求，为了解决延迟敏感的应用与资源受限的车辆之间的矛盾，引入边缘计算进行解决 [16] ，通过在车辆网络边缘部署存储和计算资源。
对于地面通信基础设施可能受损的救灾场景，张等人[18]提出了一种基于高空平台（HAP）的SAIC（卫星-空中综合计算）架构（图2）。该体系结构由地面层、空中层和卫星层组成。地面层是灾区的用户，由于地面基础设施的破坏，地面层的计算能力非常有限。在空中层，HAP配备了MEC服务器，用于执行从地面用户设备和空中用户设备卸载的计算任务。每个HAP配置有多个接收天线，并且在平流层的固定高度处是准静态的。HAP可以承载重负载的基础设施，并且具有长续航能力和宽覆盖范围。卫星层是具有增强型MEC服务器的LEO卫星。SAIC将卫星通信网络与HAP辅助计算卸载相结合，为灾区/战区态势感知和视频图像识别应用提供计算能力
降低延迟： 在车联网中，一些关键应用需要快速响应，如车辆之间的通信、交通管理等。通过在车辆附近部署边缘服务器，可以将数据处理和应用服务放置在离车辆更近的地方，从而降低数据传输的延迟，实现更快速的响应。
提高数据安全性： 车联网涉及到大量的车辆数据和个人隐私信息，数据安全性是一个重要考虑因素。通过在边缘设备上进行数据处理和分析，可以减少数据在传输过程中的风险，提高数据的安全性和隐私保护。
减轻网络负载： 在车联网中，大量车辆产生的数据需要传输到中心服务器进行处理，会造成网络拥堵和负载增加。通过在边缘服务器上进行部分数据处理和分析，可以减轻网络负载，提高网络的效率和稳定性。
支持实时决策： 在车联网中，一些应用需要实时的数据处理和决策支持，如交通拥堵预警、自动驾驶等。通过移动边缘计算，可以在边缘设备上实时处理数据，快速响应并支持实时决策的需求。
提升系统可扩展性： 引入移动边缘计算可以将计算资源和服务灵活部署在不同的边缘节点上，根据需求动态调整资源分配，提升系统的可扩展性和灵活性，适应车联网快速发展的需求。

## Slide 8: 研究内容
1.2.4 MEC关键技术 – 任务卸载
任务卸载: 通过将移动终端设备的部分或全部计算任务卸载到边缘服务器上进行处理，以弥补移动终端设备在能耗、计算和存储资源方面的不足，且能够有效延长移动终端设备的电池寿命。
卸载决策+资源分配
常见的计算卸载总结:
优化目标 | 优化方法 | 优势和不足
降低时延 | 分支定界、启发迭代 | 有效降低了系统时延开销用户数增大时，但增加终端设备能耗负担
 | 强化学习算法 | 
 | 改进粒子群算法 | 
降低能耗 | 贪婪近似算法 | 有效降低了卸载能耗开销，但随用户数增多网络拥堵造成时延增大， MEC 服务器过载，性能下降
 | 启发式迭代算法 | 
 | Lyapunov 在线算法 | 
 | 基于深度学习算法 | 
权衡时延和能耗 | 非合作博弈理论 | 综合考虑了时延和能耗，提升了系统效用
 | 基于纳什均衡博弈论 | 
 | 马尔科夫决策 | 
 | 多目标鲸鱼算法 | 
Notes: 意义:随着移动设备的轻便性和功能的完备性，各类计算密集型应用(超高清视频流分析、智能驾驶，虚拟现实、增强现实、人脸识别等)也寻求在移动设备上运行的机会。但是受限于移动设备其自身CPU的计算能力和电池容量，导致该类应用很难在移动设备上实现部署应用。
任务卸载作为 MEC 中关键研究课题之一，其目的是通过将移动终端设备的部分或全部计算任务卸载到边缘服务器上进行处理，以弥补移动终端设备在能耗、计算和存储资源方面的不足，且能够有效延长移动终端设备的电池寿命。
卸载决策和资源分配作为任务卸载的两个关键技术，其中，卸载决策解决哪些计算任务需要被卸载执行，哪些计算任务需在本地终端设备上执行；需卸载执行的计算任务应该被卸载到边缘服务器还是远程云服务器上执行。通常需要考虑网络延迟、计算任务所需的时延和能耗及终端设备的计算能力等因素以得出计算任务的最优卸载决策，以实现更低的延迟和能耗开销。资源分配包括边缘服务器上为卸载用户分配计算资源和存储资源，在进行资源分配时需要考虑边缘服务器计算和存储能力、任务优先级等因素以实现资源的高效利用
卸载决策是指确定将任务（包括计算任务和数据传输任务）卸载到何处进行处理的决策过程。计算卸载则是卸载决策的一种具体实现，指的是将计算任务卸载到边缘服务器或云服务器上进行处理。

## Slide 9: 研究背景与现状
网络知识可以被集成到现有的算法或者网络架构中以提升网络的可解释性、可靠性、准确性等。
基于数据驱动: 不具有可解释性和说明性
1.3 知识驱动学习方法
网络数据
先验
网络知识
（网络拓扑知识、理论算法知识）
神经网络结构设计
深度学习流程
训练数据筛选
学习算法定制
合理的知识表征
知识图谱
迭代算法
概率关系
知识驱动
的无线网络优化
数据驱动
知识驱动
…
纯模型驱动: 难以精准捕捉网络的多维特征
传统优化方法
知识驱动
学习方法
[3]. R. Sun, N. Cheng, C. Li, F. Chen and W. Chen, "Knowledge-Driven Deep Learning Paradigms for Wireless Network Optimization in 6G," in IEEE Network, doi: 10.1109/MNET.2024.3352257.
引入知识库
改变网络结构
深度展开
Notes: 在无线网络中，现有的优化方法主要分为两类，即基于模型的理论方法和数据驱动的DL方法。
- 基于模型的理论方法是指完全依赖于已验证的理论模型来优化无线网络的技术和算法，如通信理论、信号处理和优化理论，称为通信特定领域知识。基于这些领域知识，基于模型的方法通过一系列可解释的逻辑规则和数学公式对无线网络进行优化。
然而，6G网络以其多样化的服务、定制的需求、多维的资源和大规模的连接节点，对基于模型的网络优化提出了重大挑战。
不足: 首先，为了使复杂的网络优化问题易于处理，基于模型的方法通常对无线网络（如高斯噪声和线性系统）进行模拟假设，导致系统模型不准确和解次优。
- 数据驱动的DL方法是指利用神经网络直接从数据中学习网络优化策略的方法。具体而言，网络优化问题被重新表述为回归任务，其中通过神经网络将网络工作状态（输入）映射到策略（输出），并从标记的数据集中学习其参数。与通用近似能力一样，神经网络可以映射广泛的关系，允许数据驱动的方法处理可能无法获得分析模型的复杂问题。神经网络的另一个重要优势是其快速的在线推理，尽管需要离线训练，有助于对动态网络的快速响应。
不足:
训练神经网络需要大量高质量的训练数据，这些数据的收集好使，困难 成本高。
数据驱动方法的训练过程计算开销大。
神经网络被视为“黑匣子”，因为它们的内部工作原理和机制不容易理解。这种不可解释性阻碍了数据驱动方法在网络优化中提供性能保证。
知识驱动有望集成模型驱动和数据驱动，给出一种更好地优化方法
具体而言，一个典型的知识驱动的DL pipeline由四个主要组成部分组成，即训练数据、神经网络模型、学习算法和领域知识，如图1所示，数据驱动的DL相比，在流水线中添加了额外的领域知识，也称为先验知识，这些知识以各种形式表示，如知识图、迭代算法、概率关系等。当为特定任务构建知识驱动的DL时，利用相应的领域知识来选择训练数据，设计神经网络模型并定制学习算法。
知识驱动的DL方法具有基于模型和数据驱动方法的优点，因此对网络优化很有吸引力。
首先，领域知识边缘集成显著增强了神经网络的可解释性，有助于更好地理解和分析网络的行为。
这种可解释性还导致了轻量级的知识驱动神经网络，其可学习参数减少，训练数据样本减少，离线计算负担减轻。与依赖于精确建模的基于模型的理论方法相比，知识驱动的DL方法中使用的领域知识只提供了任务的基本和一般特征，并且DL强大的通用逼近能力弥补了模型不准确导致的性能下降。
第三，知识驱动的DL方法保持了神经网络的快速在线推理能力，能够满足动态网络中实时服务的严格低延迟要求。由于上述优势，知识驱动的DL有可能高效、智能地解决6G网络中复杂的大规模网络优化问题，并将成为一种新的范式
Case分析
Case1
主要的工作: AP配置和信道配置
知识引入方式: agent通过网络参数感知环境，并将其存储在指导学习和决策的知识库（KB）中。agent在知识库上应用以下四个阶段：
1）检索知识库: 检索知识库中与当前感测信息最相关的情况；
2） 使用知识库: 重复使用检索到的案例或相关经验来解决感测到的问题；
3）修订知识库: 通过更新存储案例的动作或适合度值来修订知识库；
4） 更新知识库: 将新体验（例如，新案例）保留在知识库中，以便将来使用。
知识库为每个节点存储三种类型的表:
感知表：存储与网络中的连接相关的所有信息以及在感知阶段计算的参数。
Q表：该表保存了状态s中每个可能动作a的Q值。
信道位置表：在每个时隙保持所有可用信道N和所有候选位置L的信道利用率
Case2
主要的工作:无线通信的信道估计
知识引入方式: 在数据驱动的ML中，将X映射到Y是导致神经网络高度复杂的关键因素。相反，KDML的目的是通过在将X输入后续ML模块之前降低X的维数来简化整个学习网络。具体做法是，KDML使用一些传统算法，将数据集的实例从X直接映射到Y，直接获得学习任务的近似解，
Case3
主要的工作: 图像处理 - 单图像层分离的目标是根据不同的应用需求，将观测到的图像分解为两个独立的组件
知识引入方式:采用有限内存的BFGS算法代替神经网络中的子模块，使用迭代优化来逐渐逼近最优解。
BFGS算法是一种用于优化问题的迭代算法，常用于解决无约束优化问题。

## Slide 10: 研究背景与现状
1.3.知识驱动关键技术 – 双时间尺度
基于用户位置变化慢于任务到达速度，该文提出了一种通过联合业务迁移和功率控制的双时间尺度移动管理框架,将原有的双时间尺度联合问题解耦为两个不同时间尺度的子问题:
  大时间尺度: 业务迁移
  小时间尺度: 功率控制
基于每个MD的服务迁移和任务重路由决策是由接入切换触发，该文提出了一种双时间尺度方法，在长期平均服务时延方面求解了渐近最优问题:
  大时间尺度决策: 接入选择，以及服务迁移或任务重新路由决策
  小时间尺度决策: 计算和通信资源分配。
[5]. Z. Liang, Y. Liu, T. -M. Lok and K. Huang, "A Two-Timescale Approach to Mobility Management for Multicell Mobile Edge Computing," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 21, no. 12, pp. 10981-10995, Dec. 2022, doi: 10.1109/TWC.2022.3188695.
[6]. Y. Shi, C. Yi, R. Wang, Q. Wu, B. Chen and J. Cai, "Service Migration or Task Rerouting: A Two-Timescale Online Resource Optimization for MEC," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 2, pp. 1503-1519, Feb. 2024, doi: 10.1109/TWC.2023.3290005.
Notes: 说明大小时间尺度应用的原因，可行性分析，实现步骤
1.考虑用户在多小区MEC网络中的移动问题，旨在保证用户延迟关键型应用的可靠性
2.在发生切换时(即从一个边缘服务器切换到另一个边缘服务器)，为移动设备(MDs)实现服务迁移和任务重路由之间的平衡。
对于每个MD，其业务迁移和任务重路由决策是由访问切换(即从一个ES切换到另一个ES)触发的，由于配置成本相当大，因此可能不会实时变化[13]。相比之下，每个MD的计算和通信资源分配是由其任务代触发的，需要以更高的频率进行调整。显然，这些表明，在这样一个在线问题中，决策应该在不同的时间尺度上异步优化，而不是像传统研究那样在一个时间尺度上进行优化

## Slide 11: 本研究工作大纲
1.3 知识驱动学习方法
性能评估
研究
目标
最小化处理不均衡任务传输负载和不均衡计算负载的开销
通过实验仿真方式进行验证
并与其他算法进行性能比较
实验路线
建立空天地一体化场景下多车辆车载业务传输模型
将问题分解为大小时间尺度问题
大时间尺度问题:采用近端策略优化算法进行处理
小时间尺度问题:通过凸优化的方式进行处理
安全层知识
研究指标
降低系统开销
提升可解释性和时效性
以最小化不均衡传输和计算开销作为问题，并进行功率、能耗等约束
改进算法
传统网络无法满足高宽带、低时延、无缝覆盖的新需求。
空天地一体化网络与车联网的融合，能够满足车辆的个性化需求。
空天地一体化网络的复杂性使得资源管控变得更加困难。
为了提升网络决策的时效性和准确性，提出了一种基于知识与深度强化学习的资源分配和计算卸载方案。
旨在推动6G空天地一体化网络下车联网的进一步发展。
选题意义

## Slide 12
2
Part Two
贰
研究内容与方法

## Slide 13: 研究内容
2. 系统模型
空天地一体化场景下车载业务传输卸载系统模型图
传输负载:
计算负载:
总开销:
Notes: 所述空天地一体化网络的应用场景中包含多个车辆、多个无人机、多个基站以及至少一颗近地低轨卫星，考虑到任务传输卸载与核心网络资源分配的决策时间粒度差异，采用双时间尺度方法解决该问题，大时间尺度进行车辆链路选择、计算资源分配，小时间尺度中车载业务到达车辆，并进行上行传输，业务到达接入网络后在配置的移动边缘服务器中进行计算卸载，处理完成后下行传输返还至车辆；

## Slide 14: 研究内容
2. 问题建模
研究目标
最小化处理不均衡任务传输负载和不均衡计算负载的开销:
常量 |  | 大时间尺度(T) | 
变量 | 含义 | 变量 | 含义
t | 第t个小时隙 |  | 链路选择
T | 第T个大时隙 |  | 子任务分割比例
 | 小时隙长度 ) |  | 第n个接入网络被分配的计算资源(CPU cycles)
Ω | 大时隙长度 | 小时间尺度(t) | 
k | 第k个车辆 |  | 任务大小(bit)
n | 第n个接入网络 |  | 完成任务所需要的CPU cycles(与任务大小正相关)
 | 不同接入网络的传输带宽 |  | 最大容忍时延
 | 高斯白噪声功率 |  | 大尺度衰落系数
 | 车辆的最大传输能耗 |  | 小尺度衰落系数
 | 车辆的最大传输功率 |  | 链路信噪比
 | 接入网分配到的最大计算资源 |  | 链路传输功率
常量 |  | 大时间尺度(T) | 
变量 | 含义 | 变量 | 含义
t | 第t个小时隙 |  | 链路选择
T | 第T个大时隙 |  | 子任务分割比例
 |  |  | 第n个接入网络被分配的计算资源(CPU cycles)
Ω | 大时隙长度 | 小时间尺度(t) | 
k | 第k个车辆 |  | 任务大小(bit)
n | 第n个接入网络 |  | 完成任务所需要的CPU cycles(与任务大小正相关)
 | 不同接入网络的传输带宽 |  | 最大容忍时延
 | 高斯白噪声功率 |  | 大尺度衰落系数
 | 车辆的最大传输能耗 |  | 小尺度衰落系数
 | 车辆的最大传输功率 |  | 链路信噪比
 | 接入网分配到的最大计算资源 |  | 链路传输功率
符号表
C7确保了队列稳定
C1约束每辆车只能选择一个接入网络接入
C2: 约束最大允许上行传输功率
C3: 约束计算资源
C4:传输子任务的传输时延在最大容忍 时延约束内
C5:确保了计算负载不能超过计算容量
C6确保了传输能耗约束

## Slide 15: 研究内容
4. 知识驱动的双时间尺度分析 : KD-PPO
小时间尺度建模:
大时间尺度建模:
Large-timescale agent: access choosing, computation resource allocation
Small-timescale agent: power allocation
(T, t)
T
(1, 1)
(1, 2)
(1, t)
(2, 1)
…
s(1,1)
s(1,2)
a(1,2)
s(1,t)
a(1,t)
s(2,1)
a(1)
a(1,1)
s(1)
r(1)
a(2)
a(2,1)
s(2)
…
…
Notes: 说明大小时间尺度应用的原因，可行性分析，实现步骤

## Slide 16: 研究内容
4. 知识驱动PPO算法
State - 车辆位置、信道状态、任务大小、计算频率、任务最大容忍时延
Action - 信道选择决策、计算资源分配决策
Reward - 处理不均衡传输负载开销和计算开销
通过海森矩阵证明该问题以及约束都是凸的，可用传统优化算法进行处理。
获取环境信息和大时间尺度下的动作后，通过传统优化算法直接获取功率分配的决策
大时间尺度建模:
小时间尺度建模:

## Slide 17
3
Part Three
实验仿真与结果分析
叁
Notes: 首先简单介绍本课题的研究背景与研究现状

## Slide 18: 实验仿真
1. 参数设置
参数 | 值 | 参数 | 值
用户数量 | 10 | 基站覆盖半径 | 0.5km
基站数目 | 4 | 无人机覆盖半径 | 2km
无人机数量 | 2 | 卫星覆盖半径 | 800km
卫星数量 | 1 | 卫星高度 | 550km
传输总带宽 | 500kHz | 基站高度 | 15m
任务计算工作量 | [500,1000] CPU-cycles | 无人机高度 | 150m
上行链路最大传输功率 | 23dBm | 泊松到达率 | 3
高斯白噪功率 | -173dBm | MECS最大计算频率 | 2GHz
小时隙的固定时长 | 1ms | 到达的任务大小 | [0.1,8]Kbits
实验仿真参数
实验仿真超参数

## Slide 19: 实验仿真
3. 结果分析
学习率 算法 | a_0.0001 c_0.0001 | a_0.0001 c_3e-05 | a_3e-04 c_0.0001 | a_3e-04 c_3e-04 | a_3e-04 c_3e-05
KD_PPO | -13.635 | -13.667 | -13.641 | -13.370 | -13.439
H_PPO | -14.527 | -14.427 | -14.253 | -14.343 | -14.566
PPO | -23.060 | -22.346 | -22.661 | -22.352 | -22.382
学习率 算法 | a_0.001 c_0.0001 | a_0.001 c_3e-04 | a_0.001 c_0.001 | a_0.001 c_3e-05 | a_3e-05 c_3e-05
KD_PPO | -13.571 | -13.503 | -13.355 | -13.469 | -13.648
H_PPO | -13.506 | -13.698 | -13.558 | -13.882 | -14.705
PPO | -21.839 | -22.582 | -22.175 | -22.228 | -22.124
选取的clip ratio为0.5；
Actor 网络学习率为3e-04;
Critic 网络学习率为1e-04；
选择合适的超参数
Notes: 强化学习算法的收敛特性往往跟算法模型中的 学习率、折扣因子和探索系数等因素有关，本实验主要是从学习率和clip ratio角度分析仿真实验的超参数选择

## Slide 20: 实验仿真
3. 结果分析
左图中，系统改变每辆车的最大传输功率上限，从0.8-1.3(比例系数)。从图中发现，在不同的传输功率约束下，KD_PPO的传输开销都是最小的，平均下来可以比H_PPO开销减小7.78%，比PPO开销减小27.65%。
右图中，系统改变每个小时隙的任务到达速率，结果表明随着任务到达率的增加，系统总开销都在增大，并且又图中可知， KD_PPO的开销一直比H_PPO和PPO开销小。
Notes: 强化学习算法的收敛特性往往跟算法模型中的 学习率、折扣因子和探索系数等因素有关，本实验主要是从学习率和

## Slide 21: 实验仿真
3. 结果分析
左图结果表明，在最大容忍时延小的时候HPPO的性能略高于KD_PPO，但整体的性能还是KD_PPO更高
中间结果表明处理不均衡传输负载开销对于系统总开销的影响大于处理不均衡计算负载所带来的开销，且KD_PPO的开销最低
右图结果表明KD_PPO的在线推理时延最低，时效性最好
Notes: 左图说明到达的车载业务的最大容忍时延与系统平均奖励的关系。图中结果表明，在最大容忍时延小的时候HPPO的性能略高于KD_PPO，但整体的性能还是KD_PPO更高
中间结果表明，系统改变传输负载占比与系统开销的关系，结果表明随着传输负载占比的增加，系统总开销都在增大，说明处理不均衡传输负载开销对于系统总开销的影响大于处理不均衡计算负载所带来的开销。同时，从图中可知，KD_PPO的开销显著低于采用纯PPO算法开销，略低于采用HPPO的开销。

## Slide 22
4
Part Four
总结
肆
Notes: 首先简单介绍本课题的研究背景与研究现状

## Slide 23: 总结与未来进展
总结
本文提出了一种知识驱动的双时间尺度近端策略优化算法，以支持空天地一体化场景下多车辆车载业务传输和计算卸载过程的负载均衡，提升算法的时效性和精确性
本文提出以专家知识为基础的安全层知识引入到近端策略优化算法中，提升算法的安全性
未来进展
撰写论文
研究在空天地一体化场景下多用户边缘系统卸载的子任务之间有依赖限制知识驱动的卸载方案，实现车载任务个性化服务，最小化处理时延，同时提升资源利用率

## Slide 24: 参考文献
[1]. J. Liu, Y. Shi, Z. M. Fadlullah and N. Kato, "Space-Air-Ground Integrated Network: A Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 20, no. 4, pp. 2714-2741, Fourthquarter 2018, doi: 10.1109/COMST.2018.2841996.
[2]. S. Wu, N. Chen, A. Xiao, H. Jia, C. Jiang and P. Zhang, "AI-Enabled Deployment Automation for 6G Space-Air-Ground Integrated Networks: Challenges, Design, and Outlook," in IEEE Network, doi: 10.1109/MNET.2024.3368753.
[3]. H. Djigal, J. Xu, L. Liu and Y. Zhang, "Machine and Deep Learning for Resource Allocation in Multi-Access Edge Computing: A Survey," in IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 24, no. 4, pp. 2449-2494, Fourthquarter 2022, doi: 10.1109/COMST.2022.3199544.
[4]. R. Sun, N. Cheng, C. Li, F. Chen and W. Chen, "Knowledge-Driven Deep Learning Paradigms for Wireless Network Optimization in 6G," in IEEE Network, doi: 10.1109/MNET.2024.3352257.
[5]. Z. Liang, Y. Liu, T. -M. Lok and K. Huang, "A Two-Timescale Approach to Mobility Management for Multicell Mobile Edge Computing," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 21, no. 12, pp. 10981-10995, Dec. 2022, doi: 10.1109/TWC.2022.3188695.
[6]. Y. Shi, C. Yi, R. Wang, Q. Wu, B. Chen and J. Cai, "Service Migration or Task Rerouting: A Two-Timescale Online Resource Optimization for MEC," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 23, no. 2, pp. 1503-1519, Feb. 2024, doi: 10.1109/TWC.2023.3290005.
[7]. T. X. Tran and D. Pompili, "Joint Task Offloading and Resource Allocation for Multi-Server Mobile-Edge Computing Networks," in IEEE Transactions on Vehicular Technology, vol. 68, no. 1, pp. 856-868, Jan. 2019.
[8]. Xing Li-Ning, Chen Ying-Wu. Research progress on intelligent optimization guidance approaches using knowledge. Acta Auto-matica Sinica, 2011, 37(11): 1285−1289.
[9]. C. She, C. Sun, Z. Gu, Y. Li, C. Yang, H. V. Poor, and B. Vucetic, “A tutorial on ultrareliable and low-latency communications in 6G: Integrating domain knowledge into deep learning,” Proceedings of the IEEE, vol. 109, no. 3, pp. 204–246, 2021.
[10]. HU Q，LIU Y，CAI Y，“Joint Deep Reinforcement Learning and Unfolding: Beam Selection and Precoding for mmWave Multiuser MIMO with Lens Arrays”, IEEE Journal on Selected Areas in Communications，2021

## Slide 25
谢谢
Thanks
厚德 求真 励学 笃行