## Slide 1
基于动态神经网络的边缘计算网络优化策略
汇报人： 马龙飞
汇报时间：2024.12.30

## Slide 2
目 录
CONTENT
壹 | 研究背景 | 03
贰 | 系统模型 | 08
叁 | 所提方案 | 13
肆 | 仿真结果 | 20

## Slide 3
1
Part One
研究背景
壹

## Slide 4: 研究背景
未来网络特征[1]
复杂多样网络场景
极端性能需求
全域网络覆盖
边缘网络优化
边缘服务器算力受限，推理开销不可忽略
不同业务对决策的精度和速度要求不同
传统优化算法计算复杂度高
神经网络模型能够快速推理，但现有的模型仍存在一定的计算冗余，并且架构固定，灵活性受限
6
关注问题
需要对现有
方案进行改进
[1] A. Yazar, S. Dogan-Tusha, and H. Arslan, “6g vision: An ultra-flexible perspective,” ITU J. Future Evol. Technol., vol. 1, no. 1, pp. 121–140, 2020.

## Slide 5: 研究背景
传统静态神经网络局限性
：
推理过程中网络结构、参数固定不变
计算开销大，效率低下
只能处理单一任务，可泛化性差
难以适应多样化的部署环境
需要一种新型神经网络结构：
仅需训练一次（或少数几次）即可部署在异构边缘节点
在推理阶段可根据场景，动态调整网络结构
尽可能保证模型的推理性能
Input
Output
DNN
conv layer
FC layer
网络状态
网络优化参数/决策

## Slide 6: 研究背景
动态深度(early exit)
动态深度(layer skipping)
动态宽度
动态路由
动态神经网络：根据不同输入动态调整网络结构或参数
  推理阶段自适应调整：网络结构（层数、宽度、推理路径）、参数（门控权重）等
网络结构决定推理开销，动态推理为平衡决策
精度和速度提供可能
[2] Y. Han, G. Huang, S. Song, L. Yang, H. Wang and Y. Wang, "Dynamic Neural Networks: A Survey," in IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, vol. 44, no. 11, pp. 7436-7456, 1 Nov. 2022.

## Slide 7
2
Part Three
系统模型
叁

## Slide 8: 系统模型
多用户边缘计算网络
对于网络中的用户 ，时延定义如下
任务传输时延
边缘服务器运算时延
卸载处理时延
本地处理时延
用户特征向量

## Slide 9: 系统模型
多用户边缘计算网络
对于网络中的用户 ，能耗定义如下
（仅考虑用户端能耗）
卸载处理能耗
本地处理时延
用户特征向量

## Slide 10: 系统模型
多用户边缘计算网络
算法推理开销
线性层运算量
单一模块推理时延
总推理时延
用户特征向量
模型深度
模型宽度

## Slide 11: 系统模型
多用户边缘计算网络
用户特征向量
优化问题
难点: 如何同时优化决策性能与推理开销？

## Slide 12
3
Part Three
所提方案
叁

## Slide 13: 所提方案
利用门控网络，根据任务特征动态地筛选专家模块，从而提高运算效率
基于混合专家 (MoE) 的动态神经网络
MoE输出
门控网络
可训练权重
门控权重稀疏
仅运算非零权重对应的模块
[3] N. Shazeer, G. Hinton, J. Dean, et. al, “Outrageously Large Neural Networks: The Sparsely-Gated Mixture-of-Experts Layer,” Proc. ICLR, 2017.
非零权重数量
Notes: Softmax(x_i) = e^x_i/sum_i(e^x_i) 归一化至（0，1） softplus = log(1+e^x) 平滑激活

## Slide 14: 所提方案
利用共享的MoE层输出多个优化变量，进一步提升推理效率
基于MoE的多任务学习模型
Shared Network
共享部分仅需推理一次
[4] J. Ma, Z. Zhao, X. Yi, J. Chen, L. Hong, and E. H. Chi, “Modeling task relationships in multi-task learning with multi-gate mixture-of-experts,” Proc. SIGKDD, 2018.

## Slide 15: 所提方案
卸载模型给出决策变量，后续模型为需要卸载的任务分配资源
结合前置卸载模型，完成对优化问题的求解
模型运算量仍无法自适应调整
资源分配模型采用无监督学习训练
卸载模型采用强化学习训练 (PG)

## Slide 16: 所提方案
模型收缩过程中参数共享，提升收敛速度
shrink
train
retrain
shrink
shrink
retrain
retrain
  训练最大规模的神经模型
  收缩模型规模，并保留原有参数
  训练收缩后的小规模模型
  继续收缩模型进行再训练，直至所有不同规模的模型训练完成
最终使模型的不同规模均拥有可靠的推理性能
渐进收缩训练策略
[5] H. Cai, C. Gan, T. Wang, et al, "Once-for-all: Train one network and specialize it for efficient deployment," Proc. ICLR, 2020.

## Slide 17: 所提方案
MoE渐进收缩训练
  首先宽度收缩训练，使得模型的不同宽度收敛
  （得到n个不同的门控网络）
  然后针对每个宽度进行深度收缩训练
  最终使模型的不同宽度、不同深度可推理

## Slide 18: 所提方案
引入策略模型（监督学习训练），给出最优宽度和深度
模型可动态调整计算量&参数/固定计算量&参数

## Slide 19
4
Part Four
仿真结果
肆

## Slide 20: 仿真结果
  不同参数下的平均处理时延
  Fix MoE(RL): MoE深度宽度固定
  Static model(RL): 静态模型进行资源分配
  Rand: 将卸载模块替换为随机卸载策略
  Local execution: 任务本地处理
  Policy MoE(RL): 所提方案
  GA: 遗传算法（右侧坐标）

## Slide 21: 仿真结果
  Policy MoE(RL): 所提方案
  Fix MoE(RL): MoE深度宽度固定
  Static model(RL): 静态模型进行资源分配
  Rand: 将卸载模块替换为随机卸载策略
  Local execution: 任务本地处理
  不同参数下的丢包率
  GA: 遗传算法（右侧坐标）

## Slide 22: 仿真结果
  Policy MoE(RL): 所提方案
  Fix MoE(RL): MoE深度宽度固定
  Static model(RL): 静态模型进行资源分配
  Rand: 将卸载模块替换为随机卸载策略
  Local execution: 任务本地处理
  不同参数下的能耗
  GA: 遗传算法（右侧坐标）

## Slide 23: 总结
针对边缘计算网络优化任务，引入基于MoE的动态神经网络进行资源管理，显著提高推理运算效率
将推理开销引入优化问题，通过调整模型深度和宽度实现自适应运算，进一步提高系统性能和决策灵活性
利用渐进收缩策略训练模型，显著缩短训练时间，从而降低算法部署成本
[6] L. Ma, N. Cheng, C. Zhou, X. Wang, N. Lu, N. Zhang, K. Aldubaikhy, and A. Alqasir, “Dynamic neural network-based resource management for mobile edge computing in 6g networks,” IEEE Transactions on Cognitive Communications and Networking, vol. 10, no. 3, pp. 953967, 2024.

## Slide 24
感谢各位老师同学的聆听！
厚德 求真 励学 笃行