## Slide 1: 组会讨论
从卫星定位到电磁孪生定位
——几何测量与特征匹配定位方法​
汇报人：许嘉洁
2025年6月23日

## Slide 2: 汇报提纲
1
研究背景与意义
2
全球导航卫星系统
3
电磁孪生定位系统
4
总结与探讨
1
2
3
5
室外定位相关工作

## Slide 3: 导航与定位的应用
​​军事国防 | 民用交通 | ​​工业能源​
导弹制导 | 车道导航 | 港口AGV
潜艇导航 | 共享单车 | 矿山卡车
单兵定位 | 航空进近 | 油管巡检
··· | ··· | ···
​​科研极地​ | ​​消费电子​ | ​​医疗安全
极地科考 | AR游戏 | 机器人手术
深海探测 | 智能家居 | 消防定位
火山监测 | 航拍 | 冷链追踪
··· | ··· | ···
Notes: 港口AGV：Automated Guided Vehicle（自动导引运输车）

## Slide 4: 研究背景与意义
核心问题：
我在哪 ？
我要去哪 ？
我该怎么去 ？

## Slide 5: 定位的分类
无线电定位
自主式定位
  惯性导航(INS)​
  视觉SLAM
  激光SLAM
  地磁导航​
  天文导航
  ···​
非自主式定位
  GNSS定位
  蜂窝定位​
  ​​ UWB定位
  ​​ WiFi指纹定位
  ​​ ​​RFID定位
  蓝牙定位
  ZigBee定位
  LoRa定位
中国无线频谱资源分配详细图解[1]
[1] 国家无线电监测中心. 中国无线频谱资源分配详细图解[EB/OL]. (2015-03-09). https://www.srrc.org.cn/article12074.aspx.
  ​​ ​​太赫兹定位
  毫米波定位
  ···​
Notes: 自主式导航
不依赖外部信号或基础设施，仅凭载体自身传感器实现定位与导航。
2. 核心优势​​
​​抗干扰​​：不依赖外部信号，适用于军事、地下等封闭环境
​​隐私性​​：无数据上传需求
​​即时响应​​：无需信号搜索时间
​​3. 主要缺陷​​
​​误差累积​​：INS每小时漂移可达公里级
​​高成本​​：高精度激光雷达/IMU价格昂贵
​​环境依赖​​：视觉SLAM在弱光/纹理单一场景失效
非自主式导航
依赖外部信号源或基础设施提供的参考信息进行定位。
​​2. 核心优势​​
​​全局无漂移​​：依赖外部基准，长期稳定性高
​​低成本​​手机/物联网终端已集成相关芯片
​​易部署​​：可复用现有通信基础设施
：​​3. 主要缺陷​​
​​信号依赖​​：室内/遮挡区域可能失效
​​隐私风险​​：需上传位置数据至云端
​​延迟​​：GNSS冷启动需30-60秒
选自主式当​​：
  军事隐蔽行动、无GNSS信号环境（如月球车）
  对隐私要求极高的场景（如总统车队导航）
​​选非自主式当​​：
  民用广域覆盖需求（如共享经济）
  低成本物联网设备（如宠物追踪器）
​​必选融合方案​​：
  自动驾驶（GNSS+LiDAR+高精地图）
  消防员室内外无缝定位（UWB+INS+地磁）
  Long Range

## Slide 6: 无线电定位分类
几何测量法
  三边定位
  三角定位
​特征匹配法
  指纹定位
···​
ToA/TDoA
AoA/AoD
RSSI
CSI
全球导航卫星
系统
电磁频谱定位系统
Site Survey
Fingerprint
Dataset
Location, Fingerprint
Localization
Algorithm
Signal
Measurement
Location
Estimate
指纹定位流程示意图
三边定位示意图
Notes: 从技术原理上对无线定位进行分类

## Slide 7: 汇报提纲
1
研究背景与意义
2
全球导航卫星系统
3
电磁孪生定位系统
4
总结与探讨
1
2
3
5
室外定位相关工作

## Slide 8: 全球导航卫星系统（GNSS）
系统名称 | 英文名称 | 开发国家/地区 | 覆盖范围 | 备注
全球定位系统 | Global Positioning System (GPS) | 美国 | 全球 | 最广泛使用的GNSS系统，提供全球范围的定位服务。
北斗卫星导航系统 | BeiDou Navigation Satellite System (BDS) | 中国 | 全球 | 2020年已实现全球覆盖，分为三阶段，北斗二代曾命名COMPASS。
格洛纳斯系统 | Global Navigation Satellite System (GLONASS) | 俄罗斯 | 全球 | 与GPS类似，为全球用户提供定位服务。
伽利略系统 | Galileo | 欧盟 | 全球 | 提供高精度定位服务，具备全球覆盖能力。
准天顶卫星 系统 | Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | 日本 | 亚太地区 | 主要服务日本及亚太地区，也提供全球服务。
印度区域导航卫星系统 | Navigation with Indian Constellation (NAVIC) | 印度 | 印度及周边 | 主要为印度及周边区域提供精确定位服务。
[1] 刘翔宇,李东博,刘劼.低轨卫星定位：探索与展望[J/OL].物联网学报,1-13[2025-06-11].
定义：能在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的3维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。
Notes: 全球导航卫星系统（GNSS）包括多个卫星导航系统，每个系统由不同国家或地区开发，提供全球或区域性的定位、导航和授时服务。
北斗支持短报通信

## Slide 9: GPS的系统组成
GPS卫星星座示意图
[1] U.S. government. (n.d.). GPS: The Global Positioning System. [Website]. https://www.gps.gov
空间部分
  24颗卫星：21颗工作卫星，3颗备用卫星
  6个轨道面，每个轨道面4颗卫星
  高度20,200km
  55度倾角：轨道面与赤道夹角
控制部分
  主控站1个：计算卫星星历及时钟修正参数等
  监测站5个：监测卫星数据
  注入站3个：将主控站计算结果注入卫星
用户部分
  GPS接收器：接收、跟踪、变换和测量GPS信号
Notes: 主控站：从各个监控站收集卫星数据，计算出卫星的星历和时钟修正参数等，并通过注入站注入卫星；向卫星发布指令，控制卫星，当卫星出现故障时，调度备用卫星。
监测站：接收卫星信号，检测卫星运行状态，收集天气数据，并将这些信息传送给主控站。
注入站：将主控站计算的卫星星历及时钟修正参数等注入卫星。
每个用户都向卫星请求位置信息，卫星的负载不会爆炸吗，其实不是，每个卫星只是向地面发射他自己的位置信息和时间信息，地面用户接收到之后，再根据多颗卫星的数据及进行实时计算，得到自己的位置信息。

## Slide 10: 卫星定位基本原理
三维坐标计算距离
光速时间差计算距离
联立方程求解
4颗卫星联合定位
Notes: GNSS定位原理则是根据无线电波的传播速度是恒定的，传播路径的线性性质，通过测量空间中的电波的传播时间来确卫星和用户接收机天线之间的距离差，以这些距离差为半径进行三球交汇（三角定位），构建三元方程组，通过联立方程求解用户位置。
这是伪距的定位方式，还有通过载波相位计算的方式

## Slide 11: GNSS的优势与局限
优势
  全球覆盖
  高可用性
  高精度定位
  ​​ 低成本
  ···
局限​
  室内环境
  城市峡谷
  森林/隧道
  ​ 欺骗攻击
  故意干扰
信号
遮挡
问题
  安全
  干扰
  风险
Notes: GNSS定位原理则是根据无线电波的传播速度是恒定的，传播路径的线性性质，通过测量空间中的电波的传播时间来确卫星和用户接收机天线之间的距离差，以这些距离差为半径进行三球交汇（三角定位），构建三元方程组，通过联立方程求解用户位置。
欺骗攻击：19年伊朗向美国的无人机发送虚假的GPS信息，使得无人机误以为已经回到美军基地，实际上飞到了伊朗的秘密军事基地
故意干扰：俄乌冲突中，俄罗斯发出与全球导航卫星系统卫星使用的频率相同的射频噪声或信号，使得从美国购买的军事打击设备失效
定位系统的改进
1、A-GPS：辅助全球定位系统，利用地面基站结合GPS进行定位
2、SBAS 的英文全称是 Satellite-Based Augmentation System，即 基于卫星的增强系统：同时接收GNSS原始信号+SBAS差分修正。电离层活跃地区采用这种情况。
3、接收多频点的信号、多星座的信号

## Slide 12: 汇报提纲
1
研究背景与意义
2
全球导航卫星系统
3
电磁孪生定位系统
4
总结与探讨
1
2
3
5
室外定位相关工作

## Slide 13: 指纹定位基本原理
离线阶段
在线阶段
Site Survey
Fingerprint
Dataset
① {Location, Fingerprint}
Localization
Algorithm
动态校准
误差补偿
指纹匹配
Wi-Fi指纹定位示意图
② Signal Measurement
③ Location Estimate

## Slide 14: 指纹数据库与电磁频谱地图
Wi-Fi指纹数据库
电磁频谱地图
电磁频谱地图的本质上也是电磁指纹数据库
电磁频谱地图：对特定空间内电磁场特性的数字化表征，通过测量或仿真记录空间中各位置的无线信号参数（如信号强度、多径分量、信道脉冲响应等），是​​空间位置与电磁特征的映射关系集合​​。

## Slide 15: 电磁频谱地图的构建
[1] R. Levie, Ç. Yapar, G. Kutyniok and G. Caire. RadioUNet: Fast Radio Map Estimation With Convolutional Neural Networks, IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 20, no. 6, pp. 4001-4015, June 2021
指纹定位基本原理
Site Survey
Fingerprint
Dataset
{Location, Fingerprint}
Localization
Algorithm
Signal
Measurement
Location Estimate
RadioUNet：
辐射源位置建筑分布 作为输入
电磁地图
输入
输出

## Slide 16: 定位算法设计
[1] Yapar Ç, Levie R, Kutyniok G, et al. Locunet: Fast urban positioning using radio maps and deep learning[C]//ICASSP 2022-2022 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). IEEE, 2022: 4063-4067.
[2] Ç. Yapar, R. Levie, G. Kutyniok and G. Caire, "Real-Time Outdoor Localization Using Radio Maps: A Deep Learning Approach," in IEEE Transactions on Wireless Communications, vol. 22, no. 12, pp. 9703-9717, Dec. 2023.
指纹定位基本原理
Site Survey
Fingerprint
Dataset
{Location, Fingerprint}
Localization
Algorithm
Signal
Measurement
Location Estimate
LocUNet：

## Slide 17: 定位算法设计
[1] Yapar Ç, Jaensch F, Levie R, et al. Overview of the urban wireless localization competition[C]//2023 IEEE 33rd International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP). IEEE, 2023: 1-6.
[2] M. Hu, S. Xu, Q. Liu, M. Katwe, C. Yuen, and S. G. Razul, “LocSwinUNet: A neural network for urban wireless localization using ToA and RSS radio maps,” in 2023 IEEE 33nd International Workshop on Machine Learning for Signal Processing (MLSP), 2023.
LocSwinUNet：
Inputs
Measurements
  RSS
  ToA
Radio map estimation
  RSS map
  ToA map
位置热力图

## Slide 18: 汇报提纲
1
研究背景与意义
2
全球导航卫星系统
3
电磁孪生定位系统
4
总结与探讨
1
2
3
4
室外定位相关工作
5

## Slide 19: 基于多小区多频点的蜂窝定位
[1] Hu Z, Chen X, Zhou Z, et al. Localization with Cellular Signal RSRP Fingerprint of Multiband and Multicell[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024
MBMC-R指纹设计
SWKNN定位算法
多频段
多小区
RSRP值
余弦相似度
加权KNN
Notes: 加权k邻近算法

## Slide 20: 基于多小区多频点的蜂窝定位
[1] Hu Z, Chen X, Zhou Z, et al. Localization with Cellular Signal RSRP Fingerprint of Multiband and Multicell[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024
指纹设计与指纹数据库构建
基站
频率
指纹特征图
位置 <x, y>
Notes: 加权k邻近算法

## Slide 21: 基于多小区多频点的蜂窝定位：
[1] Hu Z, Chen X, Zhou Z, et al. Localization with Cellular Signal RSRP Fingerprint of Multiband and Multicell[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024
K最近邻定位算法
余弦相似度
加权KNN
Cramer-Rao lower bound
Fisher information matrix
证明
  频带数量、基站数量⬆ → 定位误差⬇​
  阴影衰落因子⬆ → 定位误差 ⬆
  用户与基站的距离过近/过远 → 定位误差 ⬆
Notes: 加权k邻近算法

## Slide 22: 基于多小区多频点的蜂窝定位
[1] Hu Z, Chen X, Zhou Z, et al. Localization with Cellular Signal RSRP Fingerprint of Multiband and Multicell[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024
实验结果
Street 1：使用华为Mate 20测量，13个载波带和66个PCI编号，采样间隔6.378米
Street 2：使用USRP测量，9个载波带和60个PCI编号，采样间隔5.844米
定位时间：17.4 ms
Notes: 加权k邻近算法

## Slide 23: 3GPP定位服务等级标准​
[1] Service requirements for the 5G system, 3GPP Std. TR 22.261, Release 19, Sept. 2024.
精度演进：10m (Level 1) → 0.3m (Level 5/Level 6) → 0.2m (Level 7)
时延分级：1s → 15ms → 10ms
可用性跃迁：95% → 99.9%
Notes: 加权k邻近算法

## Slide 24
[1] Yang Y, Chen M, Blankenship Y, et al. Positioning using wireless networks: Applications, recent progress and future challenges[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2024.
Notes: Positioning accuracy-PA

## Slide 25: 汇报提纲
1
研究背景与意义
2
全球导航卫星系统
3
电磁孪生定位系统
4
总结与探讨
1
2
3
4
室外定位相关工作

## Slide 26: 总结
类别 | 几何测量方法 | 特征匹配方法 | 其他
测量/依据 | 测距：ToA、TDoA、RSSI、ToF 测角：AoA、AoD | 指纹：RSSI、CSI、多径等 | 加速度、角速度
算法/原理 | 曲线/面相交算法 | 特征匹配算法 | 航位推算算法
优势 | 理论精度最高 | 对环境变化鲁棒性强 | 自主性强
精度 | 厘米级~米级 | 米级~10米级 | 10米级~百米级
局限/挑战 | 非视距误差大(NLoS效应显著) 多径干扰强(信号反射失真) 依赖基础设施(需锚节点/基站) 动态适应性差(高速移动失效) 硬件成本高(时间同步苛刻) 环境敏感强(电磁干扰脆弱) | 建库成本高(离线采样繁琐) 时效性局限(环境变化失效) 泛化能力弱(跨设备不准) 特征歧义性(相似区域混淆) 算力需求大(深度学习耗能) 动态更新难(需持续重校准) | 误差累积 长期稳定性差
技术应用 | 无线电定位 | 无线电定位 | 惯性导航等
Notes: ToF：双向飞行时间
UWB技术：多径之间具有明显的区分，在一定程度上能够多径衰落的影响
​​指纹定位痛点​​：
RSSI时变波动与设备异构性
相邻参考点指纹相似度高
离线/在线数据分布偏移

## Slide 27: 前沿与思考
单一/同构定位系统
  不同测量融合：RSS+ToA， RSS+ToA+AoA，…
  时序测量融合：t1+t2+t3，…
  不同频点信号融合：L1A+L1C，…
  多个星座融合：GPS+BDS，…
异构定位系统
  A-GPS：基站+GNSS，RTK：基准站+GNSS
  GNSS+LiDAR，GNSS+INS，Wifi+SLAM，…
混合多种定位技术
  几何测量+特征匹配、几何测量+惯性导航，…
定位算法
位置信息
测量
单一测量
多源多维
参考系统
相对位置
（指纹库）
三维坐标系
(X、Y、Z)
Notes: ToF：双向飞行时间
UWB技术：多径之间具有明显的区分，在一定程度上能够多径衰落的影响

## Slide 28: 探讨
600 m
RM精度与定位精度的关联：
  对于所构建的RM，什么样粒度的RM用于定位才是足够的？
RM构建与动态环境的适配：
  面对动态环境，RM更新的周期应当如何确定？
  如何保证RM指纹库的时效性？
如何基于RM设计一套切实可行的定位系统：
  仅依赖电磁孪生系统进行定位是否可行？
  融合其他定位系统，RM所能带来的增益是多少？
  实测数据获取成本高，仿真数据泛化性不足问题如何解决？
28/30

## Slide 29: 探讨
3GPP的5G定位需求：速度-毫秒，精度-亚米
电磁孪生
大模型
电磁孪生
地图
用户测量
实际环境
(锚点测量)
位置信息
定位模型
状态：锚点测量
用户测量
动作：估计位置信息
奖励：定位精度
强化学习
光追生成数据训练
真实采集数据微调
周期更新
时序 多维
电磁孪生定位系统
定位精度
RM适配动态环境
虚拟指纹库与真实指纹库的偏差
按需构建
定位速度
Notes: 构建是生成问题，定位是优化问题
第一步是要把电磁孪生定位做好
第二步定制化小模型做好，优化模型
大小模型分离

## Slide 30: 探讨
30/30
多种定位系统融合：GNSS +电磁孪生定位系统+INS
  GNSS：提供基本定位信息
  电磁孪生定位：补偿多径效应
  惯性导航：补偿短期抖动
  惯性导航系统(INS)
+
+
  电磁孪生定位系统
  全球导航卫星系统（GNSS）
Notes: 高德地图车道级导航：GNSS+INS